## Slide 1
Xây dựng ứng dụng IOT trên nền tảng Windows và React Native điều khiển công tắc thông minh
Sinh viên thực hiện: Phan Ngọc Phong
Lớp: KTĐ ĐT K16A
Giáo viên hướng dẫn: TS. Lê Văn Chung
TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG THÁI NGUYÊN
KHOA CÔNG NGHỆ TỰ ĐỘNG HÓA
Đề tài :

## Slide 2: Nội dung báo cáo 03 Lựa chọn phương án thiết kế 01 02 04
Xây dựng ứng dụng
Xây dựng tập lệnh trao đổi dữ liệu
Sử dụng hệ thống
Sản phẩm thực tế
05

## Slide 3: 1: Lựa chọn phương án thiết kế
Giao thức kết nối: MQTT
Vi điều khiển: Esp8266
Application: React native, C#

## Slide 4: 2: Xây dựng tập lệnh trao đổi dữ liệu
Lệnh điều khiển thiết bị |  |  | 
STT | Tên lệnh | App gửi | Chip trả về
1 | cmd1_on | {"sw_wifi": 1,"status":1 } | {"sw_wifi":1,"pos":1,"status":1}
2 | cmd1_off | {"sw_wifi": 1,"status":2 } | {"sw_wifi":1,"pos":1,"status":0}
3 | cmd2_on | {"sw_wifi": 1,"status":3 } | {"sw_wifi":1,"pos":2,"status":1}
4 | cmd2_off | {"sw_wifi": 1,"status": 4 } | {"sw_wifi":1,"pos":2,"status":0}
5 | cmd3_on | {"sw_wifi": 1,"status":5 } | {"sw_wifi":1,"pos":3,"status":1}
6 | cmd3_off | {"sw_wifi": 1,"status":6 } | {"sw_wifi":1,"pos":3,"status":0}

## Slide 5
Lệnh hẹn giờ |  |  | 
STT | Tên lệnh | App gửi | Chip trả về
1 | alarm_ch1_on | {"sw_wifi":3,"pos":1,"hour":10,"minute":25,"status":1} | 
2 | alarm_ch1_off | {"sw_wifi":3,"pos":1,"hour":10,"minute":25,"status":2} | 
3 | alarm_ch2_on | {"sw_wifi":3,"pos":2,"hour":10,"minute":25,"status":3} | 
4 | alarm_ch2_off | {"sw_wifi":3,"pos":2,"hour":10,"minute":25,"status":4} | 
5 | alarm_ch3_on | {"sw_wifi":3,"pos":3,"hour":10,"minute":25,"status":5} | 
6 | alarm_ch3_off | {"sw_wifi":3,"pos":3,"hour":10,"minute":25,"status":6} | 
7 | Hủy hẹn giờ | {"sw_wifi":3,"pos":1,"hour":0,"minute":0,"status":0} | 

## Slide 6: 3: Xây dựng ứng dụng
Mqtt Server
App React
App Windows
Thiết bị

## Slide 7: Ứng dụng Windows

## Slide 8: Ứng dụng React Native

## Slide 9: Cấu hình wifi cho thiết bị Điều khiển từ nút trên thiết bị Cấp nguồn cho thiết bị Điều khiển thử từ app 3: Sử dụng hệ thống

## Slide 10: 5: Sản phẩm và hoạt động thực tế

## Slide 11: Thanks for watching!